CERRADURAS

- Perfil en L para ventosas

- Compatible con YM 180 S

- Para apertura hacia el exterior

- Para puertas correderas

- Fabricado en duraluminio

- Perfil en U para ventosas electromagnéticas

- Compatible con ventosa YM-180L-S

- Para puertas de cristal sin marco

- Fabricado en duraluminio

Ventosa electromagnética para puerta sencilla, montaje en superficie.

Cierre para automatismos consistente en un electroimán que retiene por tracción magnética una placa metálica colocada en la hoja de la puerta. Funciona en modo Fail Safe, queda desbloqueada en ausencia de corriente en el electroimán por lo que es apta para su uso en puertas que deben cumplir normas de salida de emergencia. Opera de forma silenciosa y al carecer de elementos mecánicos presenta una larga vida útil sin apenas mantenimiento. Permite su instalación en la superficie de puertas de madera, cristal, metal o antincendios.Fuerza máxima de retención de 180 Kg. Permite el funcionamiento a DC 12 V ó bien DC 24 V, conmutable mediante un jumper interno. Se puede accionar mediante un control de accesos o a través de un simple pulsador.

Fabricado en acero zincado con carcasa de aluminio anodizado con doble aislamiento para mejorar la fuerza de retención. Recomendado para uso en interiores

Ventosa electromagnética para puerta sencilla, montaje en superficie.

Cierre para automatismos consistente en un electroimán que retiene por tracción magnética una placa metálica colocada en la hoja de la puerta. Funciona en modo Fail Safe, queda desbloqueada en ausencia de corriente en el electroimán por lo que es apta para su uso en puertas que deben cumplir normas de salida de emergencia. Opera de forma silenciosa y al carecer de elementos mecánicos presenta una larga vida útil sin apenas mantenimiento. Permite su instalación en la superficie de puertas de madera, cristal, metal o antincendios.Fuerza máxima de retención de 280 Kg. Permite el funcionamiento a DC 12 V ó bien DC 24 V, conmutable mediante un jumper interno. Incorpora un LED Rojo/Verde para indicar el estado de la puerta. Dispone de sensor de estado de puerta y de estado del cierre NO/NC. Se puede accionar mediante un control de accesos o a través de un simple pulsador.Fabricado en acero zincado con carcasa de aluminio anodizado con doble aislamiento para mejorar la fuerza de retención. Recomendado para uso en interiores

- Abrepuertas eléctrico

- Frente Corto

- Sensor de puerta

- NO Normalmente Abierto (Fail Safe)

- Resistencia de carga 500 Kg

Cierre eléctrico para puerta, montaje encastrado.

Cierre para automatismos consistente en un electroimán que controla el movimiento de una bisagra que permite bloquear o liberar la puerta. Funciona en modo Fail Safe (NC), queda desbloqueada en ausencia de corriente en el electroimán por lo que es apta para su uso en puertas que deben cumplir normas de salida de emergencia. Permite su instalación en la superficie de puertas de madera, metal, PVC o antincendios.

Fuerza máxima de retención de 500 Kg. Funcionamiento a DC 12 V. Se puede accionar mediante un control de accesos o a través de un simple pulsador.

Testado 1000000 ciclos. Fabricado en acero inoxidable y aluminio