| KIT PREPARACIÓN POLIELECTROLITO |  |
| --- | --- |
| Medidas equipo (Largo x ancho x alto) | 6 x 2,4 x 2,5 m |
| Peso en vacio / en carga | 3 tn / 7 tn |
| Marcado C.E. (Hoja adjunta) |  |
| UNIDADES QUE COMPONEN EL KIT |
| UNIDAD DE PREPARACION |
| Caudal de preparación | de 1 a 6 m3/h |
| Reactivo de preparación | de 1 a 30 Kg/h |
| Concentración de la dilución | de 1 a 5 grl |
| Potencia unidad de preparación (3F 380 V + N + PE) | 3 Kw |
| UNIDAD DE MADURACION |
| Agitadores (unidades) | 3 |
| Volumen de maduración | 7 m3 |
| Potencia unidad de maduración (3F 380 V + N + PE) | 3 Kw |
| UNIDAD DE INYECCION – CONTROL DE FLOCULACION |
| Volumen de bombeo | 7 m3/h |
| Potencia elemento de bombeo (3F 380 V + N + PE) | 5 Kw |
| Potencia total: EQUIPO DE DECANTACION | 11 Kw |

EQUIPO DE DECANTACION

UNIDAD DE PREPARACION

Elemento que mezcla el producto de separación de fases. Este producto se presenta en forma solida granular y se dosifica sobre agua. Las cantidades son regulables, tanto de producto como de agua. Esto nos permite obtener la concentración deseada.

La máquina de preparación funciona comandada por sondas de nivel de ultrasonidos. Estas comandan la marcha y paro de la maquina de preparación.

UNIDAD DE MADURACION

Conjunto de cubas rectangulares fabricado en polipropileno de alta densidad con refuerzos de acero. El cubicaje total es de seis metros cúbicos.

El interior de este elemento tiene cuatro compartimentos de maduración. En tres de ellos se incorporan agitadores verticales para homogeneizar la mezcla. El último compartimento no tiene agitador.

UNIDAD DE INYECCIÓN – CONTROL DE FLOCULACION

Este elemento se basa en el conjunto de una bomba volumétrica de tornillo helicoidal y el automatismo para la dosificación del producto de decantación.

El Automatismo de Control de floculación toma una muestra por minuto de lodo de entrada al decantador. Con este muestreo el automatismo regula automáticamente la cantidad de producto de decantación a inyectar necesario para obtener una correcta sedimentación de los flóculos.

Declaración de Conformidad

______________________________________________________________________

está fabricada en conformidad con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la Directiva 89/392/CEE de seguridad en máquinas y sus modificaciones según las Directivas 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68CEE, y por lo tanto en conformidad con la Directiva 98/37/CEE.

Asimismo cumple la Directiva 73/23/CEE y 89/336/CEE y ha sido ensayado conforme a las siguientes normas:

UNE-EN-292-1:1993	UNE-EN-292-2:1993	UNE-EN 292-2/A1:1996

UNE-EN-349:1994	UNE-EN-418:1993	UNE-EN 614-1:1996

UNE-EN-894-1:1997	UNE-EN-894-2:1997	UNE-EN-954-1:1997

UNE-EN-1037:1996	UNE-EN-1050:1997	UNE-EN-1070:1999